Digitális gázszakági térképek követelményrendszere

Az átadásra kerülő térképfájloknak a következő jellemzők szigorú betartása az alapkövetelménye:

- meghatározott rétegszerkezet használata

- adott vonalvastagságok használata

- adott betűkészlet használata és betűméret

- adott jelkulcskészlet és jelkulcsméret használata

- a rajzi állományok teljes topológiai helyessége

- geodéziai bemérési értékek szerepeltetése

- különböző nyomásfokozatú vezetékek megfelelő kapcsolódás

Rétegszerkezet:

A leadandó vektoros munkarészben nem kell külön állományban átadni az alaptérképi és a gázszakági tartalmat.

A követelménycsomag részét képező seed fájlok tartalmazzák a használandó rétegneveket.

A grafikus rajzi elemeket értelemszerűen kell a fájlokban a megfelelő rétegre lehelyezni.

Minden olyan rajzi elemet, amihez a rétegkiosztásban nem található beazonosítható réteg azt a gázszakág esetén az Egyéb szakági jelölések rétegre (pl. EOV koordináta megírás) alaptérkép esetén pedig az Egyéb kataszter rétegre kell elhelyezni.

Az állomány NE tartalmazzon olyan rétegeket/elemeket, amik nem szerepelnek a rétegkiosztásban, de logikailag önálló rétegre kerülnének (pld.: PONT – ITRből exportált dxf esetén, címkoordináta, záradékolás iktatószáma, egyéb kataszter rétegen előforduló 15-20 karakterből álló kód, északjel stb.

A használandó rétegek:

RÉTEGNÉV

Bekötő magassági megírás

Bekötő műszaki megírás

Gerinc magassági megírás

Gerinc műszaki megírás

Egyéb szakági jelölések

Felhagyott elemek

Gázátadó

Geodéziai méretek

GPS mérés

Hetmir

Kisnyomású bekötő szimbólum

Kisnyomású bekötőcső

Kisnyomású gerinc szimbólum

Kisnyomású gerincvezeték

Középnyomású bekötő szimbólum

Középnyomású bekötőcső

Középnyomású gerinc szimbólum

Középnyomású gerincvezeték

Nagyközépnyomású bekötő szimbólum

Nagyközépnyomású bekötőcső

Nagyközépnyomású gerinc szimbólum

Nagyközépnyomású gerincvezeték

Tervezett nyomvonal

Védőcső

Védőcső műszaki megírás

Védőövezet

Kisnyomású bekötőcső bizonytalan

Kisnyomású gerincvezeték bizonytalan

Középnyomású bekötőcső bizonytalan

Középnyomású gerincvezeték bizonytalan

Nagyközépnyomású bekötőcső bizonytalan

Nagyközépnyomású gerincvezeték bizonytalan

Birtokhatár

Épület

Helyrajzi szám

Utcanév

Házszám

Szelvény keret és felirat

Egyéb közmű

Egyéb kataszter

- színek, vonalvastagságok

- bekötővezetékek minden nyomásfokozatban 1-es vastagságúak.

- nagyközépnyomás gerinc: 3-as vonalvastagság

- középnyomás gerinc: 2-es vonalvastagság

- kisnyomás gerinc: 1-es vonalvastagság

- minden más rajzi elem 0-ás vonalvastagságú

- betűkészlet

A gázszakági feliratokat Arial típusú font-tal kell megírni.

A feliratok mérete 1:1 (magasság, szélesség).

A feliratok zászlóját (mutató vonalát) ugyanazon a rétegen kell szerepeltetni, amire a felirat került.

- jelkulcskészlet

Bentley MicroStation-t használóknak: a követelménycsomag részét képező deter3.cel fájl tartalmazza használandó cellákat, azokat x=1, y=1 scale-lel kell az állományba elhelyezni a megfelelő rétegre.

Dwg/dxf fájlok leadása esetén: a csatolt deter_jelkulcsok.dwg/dxf fájlban grafikusan megtalálhatóak a használandó jelkulcsok. Ezekből egyenként blokkot kell készíteni (a blokk neve a jel száma legyen) és így kell azokat a gázszakági állományokban elhelyezni a megfelelő rétegen.

A követelménycsomag részét képező deter_jelkulcsok.dwg/dxf fájlban található piros színű keresztek nem részei a jelkulcsnak, ezek a blokkok beszúrási pontját mutatják, azt a pontot ahol a jelkulcs  a gáznyomvonalat szimbolizáló vonalhoz kapcsolódik.

- topológiai helyesség

- nem lehet szakadás egy vezetékelemben

- nem lehetnek hézagok (amikor a szakaszok nem tartanak a csatlakozó szakasz végpontjáig)

- nem lehetnek túlnyúlások (olyan határok és élek, amelyek más vonalas elemek metszéspontjain túlnyúlnak)

- nem lehetnek duplikált vagy hasonló vonalak (amikor a vonalas elemek többször, feleslegesen vannak letárolva a rajzban)

- nem lehetnek nem metsződő vonalak (az összefüggő szerkezetek között, ahol olyan vonalak vannak melyek más, a szerkezethez tartozó, vonalakkal nem metszéspontban találkoznak)

- nem lehetnek töredezett vonalak (amikor a vonalon két hasznos csomópont között felesleges töréspontok vannak a metszéspontok kivételével)

- a műszaki és magassági megírások mutatóvonalainak, végpontjának egybe kell esnie a jelzett gázhálózati objektum egy pontjával

- geodéziai bemérési értékek szerepeltetése

### A digitális térkép Geodéziai méretek rétegén szerepeltetni kell a

- leágazóvezetékek hosszát

- a telekhatáron lévő bekötési pont és legalább az egyik oldalsó telekhatár távolságát

- a gerincvezeték töréspontjainak bemérési értékeit

- különböző nyomásfokozatú vezetékek megfelelő kapcsolódása

A különböző nyomásfokozatú vezetékek közvetlenül nem kapcsolódhatnak egymáshoz, csak nyomásszabályzó állomás közbeiktatásával. Amennyiben a forrásként használt nyíltárkos bemérési rajzon vagy térképeken közvetlen kapcsolódás szerepel a különböző nyomásfokozatú vezetékek között, akkor az a forrás hibáját jelenti. Ennek korrigálására egyeztetni kell a forrást szolgáltatóval és a hibát ki kell javítani. A digitális térképen csak a javított nyomvonal szerepelhet.

A követelménycsomag részét képező állományok:

deter3-retegek.pdf

deter_jelkulcsok.pdf

deter_jelkulcsok.dwg

deter_jelkulcsok.dxf

seed.dgn

seed.dwg

seed.dxf

deter3.cel

Détér-Minta_kivágat.dwg